## Slide 1: HARDWARE DE LOS SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
Definición de Hardware
Palabra compuesta por : Hard (duro) y Ware (equipo)
Compontes físicos que conforman un sistema (PC o computadora)

## Slide 2
2
Modelo Elemental
Instrucciones
CPU
Memorias
Modos de Direccionamiento
Periféricos y Unidades de E/S
Introducción al Hardware

## Slide 3
UNIDAD CENTRAL DEL SISTEMA

## Slide 4
Componentes
Interconexiones en el Procesador
Concepto de Programa
Estructura de John Von Newmann
Modelo Elemental
Buses

## Slide 5: Estructura Original de John Von Newmann
5

## Slide 6
6
CPU:
UC-UAL
Puerto de conexión
ENTRADA
SALIDA
ALMACENAMIENTO
COMUNICACIÓN
Bus
ISA
EISA
MCA
PCI
Memoria
RAM
ROM
Registros
Componentes

## Slide 7
La Unidad Central del Sistema se compone de:
Unidad de Control (UC)
Unidad Aritmético Lógica
(ALU)
Puertos de Conexión (E/S)
Lee e interpreta instrucciones del programa. Dirige la operación de los componentes internos del procesador. Controla el flujo de programas y datos desde y hacia la RAM.
Se realizan operaciones aritméticas simples o lógicas.
Establecen la comunicación del computador con el exterior.
Memoria Principal (MP)
Se encarga de almacenar datos, instrucciones e información.
Registros del Sistema
Sirven como área de trabajo interna.
Bus
Es la vía a través de la que se van a transmitir y recibir todas las comunicaciones .

## Slide 8: Placa principal o placa base.

## Slide 9: Placa Principal o MotherBoard
CPU
Bus
Memoria principal
Componentes controladores
Fuente de alimentación eléctrica
9

## Slide 10
SLOT MEMORIA PPAL.
SLOT CPU
  INTEGRADO
  DISIPADOR
  COOLER
SLOT DE PLACA DE VIDEO.
10

## Slide 11: PROCESADOR - UCP

## Slide 12: Unidad de Control
Es la que actúa como coordinadora de todas las tareas que ha de realizar la computadora. Maneja todas las órdenes que la computadora necesita para realizar la ejecución de las operaciones requeridas por los programas de aplicación.
12
Funciones
Manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura
de cada una de las posiciones de la memoria principal
donde se almacenan las instrucciones necesarias
para realizar un proceso.
Interpretar la instrucción en proceso
Realizar las tareas que se indican en la instrucción

## Slide 13: Unidad de Control
13
Registro de Estado
Registro
de Instrucciones
Instrucción
a ejecutar
Señales de
E/S
La salida que proporcionará la unidad de control será el conjunto de
órdenes elementales que servirán para ejecutar la orden solicitada.
NECESITA MANEJAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Comunica y dirige las entradas y salidas desde y hasta los periféricos,
dando el oportuno tratamiento a la información en proceso.

## Slide 14: Unidad Aritmética y Lógica
La dirección de la celda de
memoria donde
se almacenará el resultado.
14
Realiza las operaciones con los datos que recibe,
siguiendo las indicaciones dadas por la unidad de control.
Se le deben proporcionar los siguientes datos:
El código que indique
la operación a efectuar
La dirección de la celda donde
está almacenado el primer sumando
La dirección del segundo sumando
implicado en la operación

## Slide 15: REGISTROS
Los Registros son un medio de ayuda a las operaciones realizadas por la unidad de control y la unidad aritmética y lógica. Permiten almacenar información, temporalmente, para facilitar la manipulación de los datos por parte de la CPU.
Realizando una similitud con el resto del sistema informático, los registros son a la CPU como la memoria principal es a la computadora.
Los registros se dividen en tres grupos principales:
  • Registros de Propósito General.
  • Registros de Segmento de Memoria.
  • Registros de Instrucciones.
15

## Slide 16: Unidad Aritmético Lógica (A.L.U.)
16
Este registro mantiene almacenados los datos o resultados de cada operación.
Indica los cambios de estados debido a las modificaciones del entorno que se producen en la ejecución de los procesos.
Estado
REGISTROS
Acumulador
Puntero de Instrucciones o Contador
Indica el flujo de las instrucciones del proceso en realización, apuntando a la dirección de memoria en que se encuentra la instrucción a ejecutar.

## Slide 17: Registros de la Unidad Central de Proceso
17
M.B.R.
M.A.R.
Puntero de Memoria
Puntero de Pila
Contador de Programa
Reg. Temp. Dir. Oper
Para el intercambio con el Bus de Datos
Memory Buffer Register
Para el intercambio con el Bus de Direcciones
Memory Addres Register
Para localizar datos almacenados en memoria en un orden determinado.
Contiene la dirección de la próxima instrucción. Se incrementa automáticamente al terminar de buscar una instrucción.
Almacena la dirección del operando indicada en una instrucción.
Registro Temporal de Dirección de Operando
Para localizar la cima de la pila de los datos almacenados.

## Slide 18: MEMORIA PRINCIPAL
ROM
Volátiles
No Volátiles
Más rápida que las otras, permitiendo que el intercambio de información entre el PROCESADOR y la memoria principal sea a mayor VELOCIDAD.
Estáticas
RAM
Dinámicas
DRAM
CACHÉ
PROM
EPROM
EEPROM

## Slide 19: PCMCIA Personal Computer Memory Card Internacional Association
Tarjeta de expasión
TIPO Y GROSOR | SIRVE PARA
I  3,3mm | RAM O FlashRam
II 5mm | Adap. Red y FaxModem
III10,5mm | Conex. HDD
IV  16mm | No adoptado oficialmente

## Slide 20: MEMORIA RAM
Tecnología de semiconductores
Son del tipo Read / Write
Aparecen en el año 1970
Su tamaño era 1Kb
Velocidad
Tiempo de I/O
Capacidad
DIMM
SIMM
SDRAM
PC100/133...
DDR200/400..
DDR3

## Slide 21: SIMM Single in-line Memory Module
Venían de 32 pines

## Slide 22: SIMM
Venían de 72 pines

## Slide 23: DIMM Dual In-line Memory Module
Tienen 168 contactos (pines)

## Slide 24: DIMM - SDRAM EDO DRAM
Tenía 168 pines

## Slide 25: MEMORIA RIMM
  Elevada temperatura
  Primeras en aparecer
  Lentas y de bajo rendimiento
  Modulo de memoria en línea Rambus

## Slide 26: Memoria DDR1
Velocidad 100 a 200 MHZ.
Capacidad: a partir 512Mb o 0,5 Gb

## Slide 27: DDR2
Memorias usadas en la actualidad
De 100 a 300Mhz

## Slide 28: MEMORIA DDR3 SDRAM
Double Data Rate type three Synchronous Dynamic Random-Access Memory
Tecnología vigente
240 pines
133 a 350 Mhz

## Slide 29: Velocidades de las memorias DDR

## Slide 30: MEMORIA ROM
Memoria de solo lectura (READ ONLY MEMORY)

## Slide 31
31
PROM (Programable Read Only Memory o Memoria Programable Sólo de Lectura). Es el propio usuario el que graba permanentemente, con medios especiales, la información que más le interesa.
EPROM (Erasable-Programable Read Only Memory o Memoria Borrable y Programable Sólo de Lectura). Puede ser reutilizable. (rayos ultravioletas)
EEPROM (Electrically Erasable-Programable Read Only Memory o Memoria Borrable y Programable Eléctricamente Sólo de Lectura). La información que se almacena en ellas se puede manipular con energía eléctrica y no es necesaria la utilización de rayos ultravioletas.

## Slide 32: Memoria programable y borrable de sólo lectura EPROM (Reprogrammable Read Only Memory)
Son programables
Permiten insertar códigos variables
Borrable por radicación ultravioleta

## Slide 33: Memoria programable de sólo lectura PROM (Programmable Read Only Memory(
Se usa un programador de PROM
No puede reprogramarse
Rentables en grandes cantidades

## Slide 34: Clasificación de los distintos tipos de Memoria ( según su forma de acceso)
34
El tiempo de acceso es el mismo para cualquier dirección en la memoria.
RAM (Random Access Memory )
Permite determinar la ubicación de un dato de acuerdo a un valor de referencia asociado.
Memoria CACHE
FIFO (First In First Out) LIFO (Last In First Out)
El tiempo de acceso depende de la posición de memoria.
ALEATORIO
ASOCIATIVO
SECUENCIAL

## Slide 35: Clasificación de los distintos tipos de Memoria (según la posibilidad de lectura o escritura)
35
Sólo se puede leer la memoria.
ROM (Read Only Memory )
RWM
ROM
Se puede leer o escribir la memoria.
RWM (Read Write Memory )

## Slide 36: Memoria Principal (MP)
36
Almacena la dirección de memoria que llega por el bus de direcciones, para entregar la misma al selector.
Memoria Princ.
Dato A
0000
Dato B
0001
Dato C
0002
Dato D
0003
Dato --
- - -
Dato --
- - -
Dato (J-1)
Dato J
00FF
SELECTOR
Dirección
Contenido
Inst. P
FF00
Inst. Q
FF01
Inst. R
FF02
Inst. S
FF03
Inst. --
- - -
Inst. --
- - -
Inst. (X-1)
Inst. X
FFFF
Reg. De Dirección de Memoria
Reg. de intercambio de M.
Bus de Direcciones
Bus de Datos, Instrucciones, Información
Control
Fija la posición de memoria que quedará conectada al Bus de Datos.
Establece el vínculo entre el bus de datos y el contenido de la celda seleccionada en la MP.
REGISTROS
Dirección de Memoria
Intercambio de Memoria
Selector
Notes: 36

## Slide 37: Interconexiones en el Procesador
37
Se puede representar como una línea, que lleva energía desde una fuente hacia algún dispositivo. (Nivel de Energía 1 ó 0)
Conductor único
Conductores
B U S
Conjunto de conductores en paralelo que llevan una cantidad de variables lógicas (1 ó 0).
Bus de datos
Notes: 37

## Slide 38: Tipos de Buses
38
Permite la transferencia en ambos sentidos. Los datos deben ser codificados. Bidireccional
Transmite las direcciones a la MP y a los dispositivos de E/S (Sistema Mapeado y Sistema Aislado). Unidireccional
Se utiliza para enviar señales de control, por ejemplo, indicar lectura \ escritura. Unidireccional
Diagrama de Bloques de un sistema ( 3 buses):
BUS DE DATOS
Bus de Direcciones
Unidireccional
Instrucciones /
Datos
Bus de Datos
Bidireccional
Elementos externos
Unidad
Central de
Procesamiento
Memoria
Principal
Unidad de
Entradas
y Salidas
Bus de Control
BUS DE DIRECCIONES
BUS DE CONTROL
Notes: 38

## Slide 39: Arquitectura de BUS
39
Arquitectura ISA. (Industry Standard Architecture ( AT de IBM)
Arquitectura MCA. MicroChannel Architecture (PS/2)
Arquitectura EISA. Extended Industry Standard Architecture
PCI Peripheral Component Interconnect
PCI Express
Notes: 39

## Slide 40: ISA Industry Standard Architecture
Nació de 8 bits
En 1984 se expande a 16bits

## Slide 41: VESA o EISA (Extended Industry Standard Architecture)
Creado por 9 compañías en 1988
Evolución del Bus ISA
Es de 32 bits
Se crea en respuesta al MCA de IBM
Problemas de conexión de placas

## Slide 42: PCI Peripheral Component Interconnect
Su creador fue INTEL
Permitía conectar 10 periféricos
Multiplexado Soporta Bus Mastering
Intercambio de información de 32 y 64 bits

## Slide 43: PCI
Posicionamiento del slot en el motherboard
Cualquier tarjeta:
  Modem
  Red
  Sonido
  Etc.

## Slide 44: AGP Accelerated Graphics Port
Conexión directa entre el adaptador gráfico y la memoria
Más rápido que el PCI
Mejor manejo del 3D
1X | 256Mb
2X | 512Mb
4X | 1Gb
8X | 2Gb

## Slide 45: AGP
Slot colocado en el Motherboard

## Slide 46: PCI-Express

## Slide 47
47
Comunicación entre
CPU y el mundo exterior
PERIFERICOS
PERIFERICOS Y DISPOSITIVOS
DE ENTRADA / SALIDA
Formas de
Almacenamiento
para intercambiar
Datos

## Slide 48
48
PERIFÉRICOS: MISIÓN Y FUNCIONAMIENTO
MECÁNICA: FORMADA
POR DISPOSITIVOS
ELECTROMECÁNICOS
ELECTRÓNICA O CONTROLADORA:
INTERPRETA LAS ORDENES QUE LE LLEGAN DE LA CPU
PARA LA RECEPCION O TRANSMISIÓN DE DATOS Y GENERA
LA SEÑALES DE CONTROL PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS
ELEMENTOS.

## Slide 49: Unidades de Entrada / Salida
49
Definición : Las operaciones de E/S se realizan a través de una amplia gama de dispositivos que proporcionan una forma de intercambiar datos entre la computadora y el exterior.
DISPOSITIVOS
Entrada
Ejemplo: Teclado, lápiz óptico, etc.
Ejemplo: Monitor, impresora, etc.
Ejemplo: Unidades de disco, módem, Cinta, Disco magnético, Disco óptico, Pen drive, etc.
Salida
Mixtos
Medios Masivos de Almacenamiento
Ejemplo: pantallas sensibles al tacto, módems, placa de red, terminales de punto de venta, etc.
RED

## Slide 50: MICROPROCESADORES 1
En 1971el primero fue el 4004 (UCP)
  Poseía 2300 transistores
  Dimensión 42 * 32 cm.
En 1980 aparece el 8080 de 8 bits
El Altair 8088 fuel el micro de la primer PC
El 8088 fue el 1er micro de IBM

## Slide 51: Microprocesador ALTAIR

## Slide 52: MICROPROCESADORES 2
En 1982 aparece el 80286 (la 286)
2 años después en la PC/AT de IBM
En el 88`estaba en 15 millones de PC
En el 85` aparece la 80386
En el 89` aparece la 80486

## Slide 53: Procesador X86
Coprocesador
Matemático

## Slide 54: MICROPROCESADORES 3
En 2l 95`el Pentium tiene 5,5 millones de transistores
Se consiguen 1 MIPS
Con lo tenemos procesamiento paralelo
En el 97`incorpora la tecnología MMX que ayuda al rendimiento de las aplicaciones multimedia

## Slide 55: MICROPROCESADORES 4
En el 91` AMD saca el clon i386
En el 93` AMD sale otro clon i486
Aparece Pentium II c/ 7.5 mill. De transistores
Su par asoma el K5 de AMD
A posterior aparece el Primer Celeron

## Slide 56: MICROPROCESADORES 5
  En 1999 AMD se florea con su K7, después conocido como Athlon. Soporta:
    Código 3D-Now
    Tecnología MMX
    Ideal Games
    Diseño avanzado

## Slide 57: MICROPROCESADORES 6
En el 2000 nace PENTIUM III (1000MHz)
AMD lanza el K6 para competir
Al año viene P IV con 1.7MHz
Se alcanza una versión de 3MHz

## Slide 58: MICROPROCESADORES 7
En la actualidad hay dos marcas y dos modelos de c/u
Cada una posee una línea Premium y una Alternativa
INTEL | AMD
P IV | Athlon 64
Celeron | Sempron

## Slide 59: Pentium IV

## Slide 60: Micro Dual Core

## Slide 61: PROCESADORES ACTUALES
2 Núcleos
4 Núcleos
8 Núcleos
10 Núcleos
……

## Slide 62: Principales características
Núcleos x1, x2, x4…
Velocidad: en GHZ
BUS: 32 o 64 bits
Memoria Cachet: ?????
Socket: en donde va?

## Slide 63: Procesadores ALTA GAMA
I3- 2 núcleos
I5- 4 núcleos
I7- 4 a 6 núcleos
Phenom 2núcleos
Phenom II 4 núcleos
Phenom III 6 a 8 n

## Slide 64: Motherboard de ALTA GAMA