## Slide 1
PROTOCOLO TCP
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN

## Slide 2
PROTOCOLO TCP
Intercambio de datos de manera fiable
1. Conexión
2. Transferencia de datos
Control de flujo/congestión
Checksums
ACK
Ventanas deslizantes
3. Fin de la conexión
Negociación en tres pasos
Negociación en cuatro pasos

## Slide 3
PROTOCOLO IP
Direccionamiento IP de equipos
IP pública vs IP privada
Desde 0.0.0.0
Hasta 255.255.255.255
Ejemplo: 172.16.13.23
Google.com: 216.58.222.46

## Slide 4
PROTOCOLO IP
IPv4 vs IPv6
 | IPv4 | IPv6
Desde | 0.0.0.0 | 0:0:0:0:0:0:0:0
Hasta | 255.255.255.255 | ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
Tamaño | 32 bits | 128 bits
Hosts | 4.294.967.296 | 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
Ejemplo | 192.0.2.235 | fe80:1a7a:80f4:3d0a:66b0:b24b:1b7a:4d6b

## Slide 5
PROTOCOLO TCP/IP
Familia de protocolos de internet
TCP + IP + Otros protocolos = Modelo TCP/IP
Cada capa cumple
una función

## Slide 6
PROTOCOLO TCP/IP
Comparación modelo OSI

## Slide 7: Funcionamiento de TCP/IP
Acceso a la Red
Internet
Transporte
Aplicación

## Slide 8: La capa de Acceso a la Red
Su propósito es simple: formar una interfase entre los usuarios de una máquina y la red

## Slide 9: La capa de Red o Internet
Acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el potente Protocolo de Internet (IP), el protocolo de resolución de direcciones (ARP) y el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP).

## Slide 10: capa de Transporte
Esta consiste en proveer comunicación extremo a extremo de un programa de aplicación a otro.
Se encarga de brindar un transporte confiable asegurando que los datos lleguen sin errores y en la secuencia correcta.

## Slide 11: capa de Aplicación
Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos.
Suministra las aplicaciones de red :
TIP Telnet
FTP
SMTP

## Slide 12: OTROS PROTOCOLOS
Es un protocolo sin conexión de la familia de protocolos de Internet que funciona en la capa de transporte
Es un protocolo de acceso para las páginas web a través de Internet
Es imprescindible para la transmisión de datos en redes Ethernet

## Slide 13: CRITERIOS DE DISEÑO DE REDES
Análisis de Requerimiento
Desarrollo de un diseño lógico
Desarrollo de un diseño físico
Prueba, optimización y documentación del diseño

## Slide 14: HUBS (Concentradores)
La función del Hub es interconectar computadoras dentro de una red local, trasmitiendo datos al resto de computadoras que están dentro de dicha red.
Son baratos y de
conexión sencilla
Al enviar información simultáneamente se generar colisiones
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN

## Slide 15: SWITCHS (Conmutador)
Un Switch almacena el paquete recibido, lo procesa para determinar su dirección de destino y lo reenvía a un destino específico.
Funciona mediante direcciones MAC y así nos permite identificar cada equipo.

## Slide 16
¿Hub o switch?
Esto es un HUB
En este punto tenemos claro cual es la función de un switch: servir de herramienta para gestionar la comunicación entre equipos. Pero si pensamos así... ¿donde queda un HUB en esta ecuación?
A simple vista pueden parecer muy parecidos y de hecho entre un switch y un HUB puede no haber muchas diferencias en el aspecto. Mientras ya hemos dicho que un switch emite el contenido por una única puerta, el HUB lo hace por todos los canales sin distinguir entre direcciones físicas. El HUB recibe datos procedentes de un equipo y los transmite a los demás.
... y esto un switch. ¿A que se parecen?
Esto significa que si hay varios equipos conectados al HUB la velocidad de conexión se resentirá de forma proporcional al número de aparatos que tengamos conectados. El switch es por lo tanto una mejor opción y más segura para servir de nexo entre múltiples dispositivos.

## Slide 17: BRIDGES (Puentes)
Un Bridge interconecta o divide segmentos de red para optimizar su funcionamiento.
Al dividir una red sobrecargada en dos , reduce la cantidad de tráfico en cada segmento y hace que la red sea más eficiente
Difícilmente escalable para redes muy grandes.

## Slide 18
Routers (Encaminadores)
Es un equipo informático que permite interconectar computadoras u otros dispositivos que funcionan en el marco de una red.
Si hablamos de un router nos referimos a un aparato que si bien puede ofrecer la misma función que un switch, también tiene la capacidad de escoger la mejor ruta que los datos deben seguir para llegar a su destino.
Los routers son más avanzados pues combinan en un sólo aparato las funciones de los HUB y los switches. Y

## Slide 19: Repetidores y Puntos de acceso
El repetidor es un dispositivo de red conectado a un enchufe que permite ampliar el alcance de nuestra conexión a Internet
Los AP son dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos

## Slide 20
Romé Celestino, Matías Ariel
Obando Cano, Gerardo Andres
Pafundi, Maximiliano Tomas
Informática General